Язык описания аппаратуры EHDL.
Официальная документация.

Документация к заголовочному файлу
“esl.h” версии 0.12.3 и выше.
Редакция №12

Обзор доступных функций

Раздел #1 «Логические элементы»

And()
Прототип: int And(usi args[], usi* out);
Данная функция выполняет роль логического элемента «И», возвращает 1 если все элементы args[] равны 1, в ином случае возвращает 0. Помимо возвращаемых функцией значений, сигнал с вывода вы можете получить прочитав переданный массив out, где результат функции хранится в последнем элементе массива.

Or()
Прототип: int Or(usi args[], usi* out);
Данная функция выполняет роль логического элемента «Или», возвращает 1 если хотя бы один из элементов args[] равен 1, в ином случае возвращает 0. Помимо возвращаемых функцией значений, сигнал с вывода вы можете получить прочитав переданный массив out, где результат функции хранится в последнем элементе массива.

Not()
Прототип: int Not(usi i1, usi* out);
Данная функция выполняет роль логического элемента «Не», возвращает 1 если аргумент равен 0, в ином случае возвращает 1. Помимо возвращаемых функцией значений, сигнал с вывода вы можете получить прочитав переданный массив out, где результат функции хранится в последнем элементе массива.

Nand()
Прототип: int Nand(usi args[], usi len, usi digits);
Данная функция выполняет роль логического элемента «И-Не», возвращает 0 если все элементы args[] равны 1, в ином случае возвращает 1. Помимо возвращаемых функцией значений, сигнал с вывода вы можете получить прочитав переданный массив out, где результат функции хранится в последнем элементе массива.

Xor()
Прототип: int Xor(usi args[], usi* out);
Данная функция выполняет роль логического элемента «Исключающее Или», возвращает 1 если один из элементов args[] равен 1, в ином случае возвращает 0. Помимо возвращаемых функцией значений, сигнал с вывода вы можете получить прочитав переданный массив out, где результат функции хранится в последнем элементе массива.

Nor()
Прототип: int Nor(usi args[], usi* out);
Данная функция выполняет роль логического элемента «Или-Не», возвращает 1 если все элементы args[] равны 0, в ином случае возвращает 0. Помимо возвращаемых функцией значений, сигнал с вывода вы можете получить прочитав переданный массив out, где результат функции хранится в последнем элементе массива.

d_trigg()
Прототип: int d_trigg(usi dataIn, usi powerIn, usi digits);
Данная функция реализует D-триггер. Аргумент dataIn это информационный пин, powerIn это пин который нужен для сохранения значения dataIn в триггере, digits позволяет выбрать разрядность регистров в которые будут сохранены выходные данные.

conBuff()
Прототип: int conBuff(usi conSignal, usi mainSignal);
Данная функция реализует управляемый диод. Аргумент conSignal - это управляющий сигнал. А mainSignal это главный сигнал. Если управляющий сигнал это 1 то на выходе диода будет значение главного сигнала в инном случае на выходе 0.

conInv()
Прототип: int conInv(usi conSignal, usi mainSignal);
Данная функция реализует управляемый инвертор. Аргумент conSignal - это управляющий сигнал. А minSignal - это главный сигнал. Если conSignal это 1, то на выходе инвертора будет инверсия mainSignal.

castElm()
Прототип: int castElm(elm e);
Данная функция возвращает значение с выхода переданного ей элемента elm.

customElm43()
Прототип: int customElm43(usi table[4][3], usi i1, usi i2);
Данная функция возвращает значение с выхода пользовательского элемента создаваемого на основе передаваемой ей таблицы истинности table для этого элемента. Аргументы i1 и i2 это значеня на входы элемента. Таблица истиности имеет размер 4х3.

Раздел #2 «Иные функции»

setInput()
Прототип: void setInput(usi values[], usi digits);
Данная функция позволяет задать значение Input4 или Input8, число зависит от величины digits.

SevenSegmentIndicator()
Прототип: void SevenSegmentIndicator(usi pins[]);
Данная фнкция предназначена для вывода данных с использованием
семисегментного индикатора.
Расположение и именование сегментов:
_	a
|_| ==> b g f
|_| .	c d e p
В функцию передаётся регистр с состояниями сегментов. Длиной 8 символов в следующей последовательности: {a, b, c, d, e, f, g, p}, такие последовательности называются IC кодами.

Примечание: советуем также выводить точку потому что она также переводит каретку на новую строку.

SSI_SimpleOutput()
Прототип: void SSI_SimpleOutput(char character);
Эта функция берёт на вход символ который нада вывести и выводит его.
Доступные символы: 0-9, A, C, E, F, G, H, J, L, O, P, S, r, U.

button()
Прототип: int button();
Данная функция при запуске программы ожидает нажатия любой кнопки с клавиатуры, как только вышеназванное событие произойдёт функция возвратит 1.

Импульс (в контексте esl.h) – это числовая переменная imp которая становится 0 после работы любого логического элемента.

impulse()
Прототип: int impulse(usi doIt);
Данная функция меняет значение imp на значение doIt.

Result()
Прототип: void Result(usi digits);
Данная функция при запуске программы выведет значения Input4 или Input8 и Output4 или Output8.

bus()
Прототип: int bus(usi input[], usi output[], usi lenIn, usi lenOut);
Данная функция реализует шину. Копирую значения регистра input в регистр output. Аргумент lenIn это длина input, а lenOut это длина output. Длина output должна быть больше либо равана длине input.

transistor()
Прототип: int transistor(double signalCon, double signalMain);
Данная функция реализует транзистор. Аргумент signalCon это база транзистора, а signalMain это эммитер.

Раздел #3 «Средства работы с регистрами»

Регистр (в контексте этой документации) – это одномерный числовой массив имеющий заданную длину, принимающий значения только 1, 0 или en.

regInversion()
Прототип: void regInversion(usi reg[], usi len);
Данная функция инвертирует значения переданного ей региста reg[].. Значение аргумента len равно длине регистра reg[].

regSetValue()
Прототип: void regSetValue(usi reg[], usi values[], usi len);
Данная функция позволяет изменить значения регистра reg[] на значения регистра values[]. Значение аргумента len равно длине регистра reg[], важно отметить что values[] не может быть короче чем reg[].

regInc()
Прототип: void regInc(usi reg[], usi len);
Данная функция делает истинными все значения в регистре reg[]. Значение len равно длине передаваемого регистра reg[].

regDec()
Прототип: void regDec(usi reg[], usi len);
Данная функция далает ложными все значения регистра reg[]. Значение len равно длине передаваемого регистра reg[].

en
Данное выражение указывает на конец регистра, поэтому длина регистра равна его фактической длине и +1 для храниния en.

Раздел #4 "Инные доступные средства"
Регистр (в контексте этой документации) – это одномерный числовой массив имеющий заданную длину, принимающий значения только 1, 0 или en. В esl.h имеются встроенные регистры длинной 8 элементов x2, 16 элементов x2, 32 элемента x2, 64 элемента x2. Встроенные функции для работы с регистрами помимо встроенных могут производить операции и с регистрами созданными вами.

Входные и выходные регистры – эти регистры обслуживают встроенные функции.
Input4 / Input8 – эти регистры предназначенны для ввода информации так — как если задавать входные значения для логических элементов используя эти регистры, при вызове функции Result() можно будет наглядно увидеть вводимые и выходные значения со схемы.
Output4 / Output8 – это регистры предназначенные для вывода данных, они могут быть использованы для специфического способа вывода данных со схемы.

IC коды
В esl.h начиная с версии 0.7 доступны IC коды следующих символов:
IC – indicator code (Индикаторный код)

Символ	Имя IC кода
0	zero
1	one
2	two
3	tree
4	four
5	five
6	six
7	seven
8	eight
9	nine
A	lettA
B	lettB
C	lettC
E	lettE
F	lettF
G	lettG
H	lettH
J	lettJ
L	lettL
O	lettO
P	lettP
S	two
r	lettR
U	lettU

Аналоговый режим
В esl.h с версии 0.12.0 доступен режим аналогового представления данных. Для использования этого режима требуется изменить переменную analogMode с 0 на 1. А для передачи аналоговых сигналов в Функции в которых ожидаются цифровые данные импользуйте функцию toBool передавая ей аналоговый сигнал она возвращае цифровой сигнал. Но сигнал не должен превышать 15. Также при работе с аналоговым режимом измените переменную limit на значение выше которого находится 1, а ниже его 0.

Ввод / вывод
В esl.h с версии 0.12.2 доступна своя система I/O реализуетися она через:

input()
Прототип: void input(char* storage);
Данная функция реализует простой ввод символов / строк.

output()
Прототип: void output(char* data);
Данная функция реализует простой вывод символов / строк.

Раздел #5 "Специализированные типы данных"

Строки
Общий вид: string <имя> = {<"текст">, <длина>};
Доступ к сторке, осуществляется через имя и str через точку: <имя>.str;
Доступ к длине строки, осуществляется через имя и len через точку: <имя>.size;

Политипы
Общий вид, инициализация проходит в несколько шагов:
1) poly <имя>;
2) to_poly(<имя>, <значение>);
Если требуется сохранить число то в <значение> указывается это число в кавычках (""). Если требуется получить доступ к числу сохранённому в политипе, то это можно сделать через следующий синтаксис: <имя>.real_val; если требуется этоже число но в виде текста то пользуйтесь следующей конструкцией: <имя>.ch_val;

Элементы
Общий вид: elm <имя> = {<'тип'>, <количество входов <= 10>, <входов>};
От количества входов (не больше 10) зависит сколько из этих входов будут задействованны функцией castElm (не путать с customElm).
Пример: elm test = {'&', 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
Здесь '&' означает что это элемент И, 2 означает что у элемента только 2 входа {'&', 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, а остальные не используются и заполняются нолями. Заполнение не используемых пинов нолями ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Если требуется другой тип элемента то ниже представлен список доступных обозначений:

1. И ............................................................ '&'
2. ИЛИ ....................................................... '|'
3. НЕ .......................................................... '!'
4. Исключающее - ИЛИ (XOR) .............. '^'
5. Не - И (NAND) ..................................... '~'
6. NOR ....................................................... '#'

usi
usi - это сокращение от unsigned short int. Применяется повсеместно в EHDL_MWE для оптимизации.

Bool
Bool это двоичный тип данных под который как правило выделяется 4 байта, но из этих 4 байт доступен только один бит.
Пример:
...
Bool test = {1};
…
Здесь создается двоичная переменная test значение которой равно 1.

Раздел #6 "Специальные операторы"

and
Общий вид: <операнд_1> and <операнд_2>
Возвращает 1 только если оба операнда не равны 0.

or
Общий вид: <операнд_1> or <операнд_2>
Возвращает 1 только если один или оба операнда равны 1.

not
Общий вид: not <операнд_1>
Возвращает 1 только если операнд равен 0.

xor
Общий вид: <операнд_1> xor <операнд_2>
Возвращает 1 только если оба операнда не равны 1 и оба операнда не равны 0.

shir
От (shift right), Общий вид: <операнд_1> shir <операнд_2>
Сдвигает <операнд_1> на <операнд_2> битов вправо.

shil
От (shift left), Общий вид: <операнд_1> shil <операнд_2>
Сдвигает <операнд_1> на <операнд_2> битов влево.

$()
Общий вид: <операнд_1> $(<операнд_2>)
Увеличивает <операнд_1> на <операнд_2> раз.

_()
Общий вид: <операнд_1> _(<операнд_2>)
Уменьшает <операнд_1> на <операнд_2> раз.

MSG()
Общий вид: MSG(“<данные, заполнители>”, <данные>)
Реализует форматированный ввод вывод.

Раздел #7 "Типы ошибок"

В EHDL начиная с версии 0.11.1 введена дополнительная система поиска ошибок. На данный момент вы можете столкнуться только с двумя типами ошибок.

1 тип. Это ошибки под кодовым названием BTE (Bool Type Error), ошибка возникает при попытке передачи аналового значения туда где ожидается цифровое.

2 тип. Это ошибки под кодовым названием PVE (Polytype Value Error), они возникают когда при взаимодействии с политипом оказывается что при приведении к числам значения полей политипа являются разными.

Стандартный отладчик EHDL_MWE
Документация к заголовочному файлу esd.h версии 1.0 и выше.

Раздел #1 "Отладчик"

go()
Прототип: void go(int block1, int block2, int block3, int block4);
Данная функция запускает блоки кода определённые аргументами. Если blockn имеет значение не равное 0 то этот блок будет выполнен.

part1() / part2() / part3() / part4()
Прототипы: void partn(); (n - это число, 1 <= n <= 4)
Эти функции являются блоками кода выполняемыми go(). Все используемые блоки должны быть определены.

Дополнительный файл стандартной библиотеки EHDL_MWE ael.h
Документация.

summator()
Прототип: void summator(usi p, usi a, usi b, usi* s, usi* pi);
Данная функция реализует сумматор.

halfadder()
Прототип: void halfadder(usi x, usi y, usi* s, usi* c);
Данная функция реализует полусумматор.

major()
Прототип: void major(usi x1, usi x2, usi x3, usi* y);
Данная функция реализует мажоритарный элемент.

Язык описания аппаратуры tec.
Документация к заголовочному файлу tec.h

Раздел #1 "Встроенные средства"

table()
Прототип: int table(int tab[4][3], int i1, int i2);
Данная функция аналогична table43() в esl.h

flash
Это очень быстрый тип данных, является числом.

quick
Это unsigned short int.